| 设备功能/用途说明书 |
| --- |
| 品 名（料号） | 自動化清膠設備(E20190221001) |
| 型 号 | A201859 |
| 工作原理: 手動將CG和HSG分别放入治具內,(左邊治具放CG右邊治具放HSG)如圖2。 啟動雙手啟動按鈕,真空吸盤動作通過負壓吸取產品使其固定位置（如圖3）。Y1、Y2軸運動帶動產品到達治具工作位(Y1軸帶動CG，Y2軸帶動HSG)如圖2。CG&HSG到達工作位后停留6S（6S為設置加熱時間，主要作用為通過加熱使CG&HSG上的殘膠軟化，便於進行清膠（加熱方式為加熱棒加熱，加熱棒鑲嵌在治具內， 如圖3）。對產品加熱6S后，X軸左右運動，Y軸前後運動，Z軸 帶動R軸（變向軸）向下運動，到達工作位置。R軸旋轉運動帶動清膠料帶走清膠軌跡進行清膠（R軸作用為在清膠過程中，手機四周圓弧處進行變向），CG&HSG同時清膠。 3.治具內的手機清膠完畢后，治具退回人工取出產品。 |
| 功能/用途: 自動化通過各軸運動，帶動清膠料帶走編程路徑，準確粘除清理CG&HSG上的殘膠。 |
| 主要配置：機架、X,Y,Z,R,Y1,Y2軸、產品放置治具、PLC運動板卡。 |
| 配件：顯示器、清膠料帶、報警指示燈、治具備品、加熱棒、急停開關、真空吸盤。 |
| 技术参数：無 。 |

圖1

圖2

圖3

HSG

CG

# Text boxes

雙手啟動按鈕

充電口

報警指示燈

顯示器

左治具

右治具

急停開關

真空吸盤

加熱棒

收料機構及料帶

R旋轉軸

紅色方框位置放入產品

Y1軸

Y2軸

向內運動

X軸

Y軸

Z軸

紅框內黑色部份為殘膠